## Slide 2: AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄT
PELASTUSTOIMINTA
Palomestari Vesa Läderberg

## Slide 3
PELASTUSTOIMINTAAN LIITTYVÄ OSAAMINEN
Aurinkopaneelien tunnistaminen
  Aurinkopaneelit vs. aurinkokeräimet
Järjestelmien tunteminen
  Verkkoon kytkemätön ja kytketty järjestelmä
    toimintaperiaatteet
Järjestelmien laitteiden tunteminen ja tunnistaminen
Merkinnät/kohdekortit
Pelastustoiminta
  ”Virrattomaksi” tekeminen
  Riskit
  Toimintaohjeet

## Slide 4
AURINKOENERGIA
Pääsääntöisesti aurinkoenergiaa käytetään seuraavasti:
passiivisesti hyödyntämällä auringon valoa ja lämpöä suoraan ilman erillistä laitetta muun muassa rakennuksissa
aktiivisesti muuntamalla auringon säteily lämmöksi aurinkokeräimillä tai sähköksi aurinkopaneeleilla.
Aurinkolämpö:
Aurinkolämmitysjärjestelmässä aurinkolämpökeräin sitoo auringon energian lämmöksi aurinkokeräimessä kiertävään väliaineeseen, joka on nestettä tai ilmaa.
Väliaine, joka siirretään pumpun tai lämpöpuhaltimen avulla lämmönsiirtoputkistoa pitkin, kuljettaa lämpöenergian joko varaajaan tai suoraan kulutukseen.
Aurinkokeräimissä, jotka ovat yleensä asennettu talon katolle, kiertää ohuita putkia, joissa väliaine kulkee.
Ympärivuotisessa käytössä olevissa aurinkokeräimissä väliaineena käytetään jäätymätöntä seosta ja kesäkäytössä olevissa tehokkain lämmönsiirtoneste on vesi.

## Slide 5
AURINKOKERÄIN
Ch-solar
Wagner (2020)

## Slide 6: AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄT
SÄHKÖVERKKOON KYTKEMÄTÖN JÄRJESTELMÄ:
Kesämökit, veneet yms.
Käyttämätön sähkö varastoidaan akustoon
  voidaan ottaa virtaa suoraan tasavirtaa hyödyntäviin laitteisiin
Voidaan liittää invertteri
  muuttaa tasavirran vaihtovirraksi
voidaan liittää myös aggregaatti, joka toimii tarvittaessa varavoimanlähteenä
järjestelmään asennetaan lataussäädin, joka säätää paneelien tuottamaa sähköä ja valvoo, että akusto latautuu.

## Slide 7: AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄT
VERKKOON KYTKETTY JÄRJESTELMÄ:
Käyttää oman järjestelmän tuottamaa sähköä sekä tarvittaessa jakeluverkon sähköä
Järjestelmä voidaan rakentaa sellaiseksi, että se syöttää sähköä jakeluverkkoon, jos järjestelmän tuottamaa sähköä ei käytetä
Aurinkopaneelit kytketään invertterin kautta kiinteistön sähköjärjestelmään (sähköpääkeskus)
Kiinteistön aurinkosähköjärjestelmän on oltava erotettavissa sähköverkosta lukittavalla vaihtovirtapiirin turvakytkimellä
Järjestelmään voidaan liittää akusto, jota voidaan ladata myös sähköverkosta
Järjestelmään kytketty energiavarasto

## Slide 8
OPTIMOITU JÄRJESTELMÄ
ketjukohtainen optimointi ja paneelikohtainen optimointi
älykkäissä aurinkosähkö­järjestelmissä sähköntuotantoa voidaan ohjata ja seurata paneelikohtaisesti. Tällöin kustakin paneelista saadaan enemmän tuottoa ja yksittäinen paneeli ei häiriötilanteissa vaikuta muihin paneeleihin. Mahdolliset ylläpitotoimenpiteet voidaan ohjata suoraan oikeaan paneeliin.
    Optimoitu järjestelmä

## Slide 9
AURINKOPANEELIT
Koostuu useista pienistä aurinkokennoista, jotka on kytketty toisiinsa
Teho ilmoitetaan nimellisteholla (piikkiwatti, Wp), jonka paneeli antaa, kun auringon säteily kohtisuoraan paneelia on 1000 W/m²
Aurinkopaneelit tuottavat tasasähköä
Yhdessä aurinkopaneelissa on sarjaan kytkettyjä aurinkokennoja
Yhden aurinkokennon jännite on n. 0,5 V
Tyypillisessä kiinteistökäyttöön tarkoitetussa aurinkopaneelissa on n. 35 V jännite
Aurinkokennoissa käytetyin puolijohdemateriaali on pii (Si)
Aurinkokenno rakentuu kahdesta melkein samanlaisesta, tasaisesta puolijohdekerroksesta, jotka eroavat hieman toisistaan atomien varausjakauman suhteen
  Tämä ero synnyttää kennon sisälle sähkökentän, joka vie auringonvalon vapauttamat positiiviset ja negatiiviset varauksenkuljettajat eri suuntiin kennossa.

## Slide 10
AURINKOPANEELIT
Aurinkopaneelin rakenne (aurinkocenter.fi)
Tyypillinen kiinteistöpaneeli on kooltaan noin 1 x 1,6 m (paksuus n. 3 cm)
Teho n. 300 W
Paino n. 20 kg

## Slide 11
AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN KUULUVAT LAITTEET
Turvakytkin
  Yleiseen sähköverkkoon kytkettyjen aurinkosähköjärjestelmien tulee katkaista sähköntuotanto automaattisesti, kun sähköverkkoon tulee sähkökatko.
  Aurinkosähköjärjestelmässä tulee olla manuaalinen ja lukittava turvakytkin, jolla aurinkosähkötuotanto saadaan katkaistua. Turvakytkin tulee sijaita paikassa, johon on esteetön pääsy.
Lataussäädin
  Verkkoon kytkemättömissä aurinkosähköjärjestelmissä aurinkopaneelien ja akuston väliin asennetaan lataussäädin.
  Lataussäätimen tehtävänä on estää akkujen ylilatautuminen sekä virran pääsy takaisin paneeliin.
Akku
  Verkkoon kytkemättömissä aurinkosähköjärjestelmissä aurinkopaneelien tuottama sähkö varastoidaan akkuihin ennen käyttöä, mikäli sähköntuotanto ja – kulutus eivät osu samaan hetkeen
  Akuissa olevaa virtaa voidaan ottaa suoraan tasavirtaa hyödyntäviin laitteisiin.
Kaapelointi
  Aurinkosähköjärjestelmän kaapelien tulee kestää jäätä, tuulta, lämpötilojen muutoksia ja auringon säteilyä. Kaapelit mitoitetaan 1,25 kertaa suuremmaksi kuin järjestelmän suurin mahdollinen virta eli oikosulkuvirta.

## Slide 12
AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN KUULUVAT LAITTEET
Invertteri
  Aurinkopaneelien tuottaman tasavirran muuttamiseen vaihtovirraksi tarvitaan invertteri eli vaihtosuuntaaja.
Verkkoinvertteri (kantaverkkokytkin)
  Mikäli aurinkosähköjärjestelmä kytketään yleiseen sähköverkkoon, tulee järjestelmään asentaa siihen soveltuva verkkoinvertteri.
  Verkkoinvertterin täytyy kytkeytyä irti verkosta, jos verkon jännite häviää.
Lataussäädin
Invertteri (JN-Solar 2016).
Mikroinvertteri (Suntekno 2016).
100-500kW invertteri (ABB 2016).
Verkkoinvertteri (JN-Solar 2016).
Verkkoinvertteri (Fronius 2020)
Lataussäädin (Steca 2020)

## Slide 13
MERKINNÄT
Mikäli omasta sähköntuotannosta aiheutuu takaiskuvaara, tulee turvakytkimen ja sähkökeskuksen lähellä olla varoituskylttejä
Aurinkosähköjär-jestelmä
(Villiger 2013).
Tarkemmat tiedot (Villiger 2013).
Pohjakuvaan merkityt aurinkosähköjärjestelmän laitteet (Prume 2015)

## Slide 14
PELASTUSTOIMINTA
Aurinkosähköjärjestelmän virrattomaksi tekeminen peittämällä
  peittäminen hankalaa ja vaatii täysin valoa läpäisemättömän kankaan
  märkä peite voi johtaa sähköä, jos kosketuksissa jännitteen kanssa
  vaahto ei välttämättä pysy aurinkopaneelin pinnalla
Kytkentäkotelot/DC-kotelot
  koteloon saattaa tulla paljon kaapelointeja, jolloin jännite voi olla korkea
  sähköiskun vaara
Keinovalon vaikutus aurinkosähköjärjestelmään
  saa aikaan sähköntuotantoa aurinkosähköjärjestelmässä
  myös tulipalosta syntyvä valo saa aikaan sähköntuotantoa
Tulipalossa vaurioituneet aurinkopaneelit
  saattavat tuottaa edelleen sähköä
  kaapelien eristeet mahdollisesti palaneet, jolloin on sähköiskun vaara

## Slide 15
PELASTUSTOIMINTA
TOIMINTAOHJEET:
Lähestyminen kohteeseen
  aurinkopaneelien putoamisvaara-alue
Aurinkosähköjärjestelmän havainnointi
  näkyvyys
  merkinnät
  ennakkotieto
Aurinkosähköjärjestelmän tunnistaminen
  aurinkosähkö/aurinkopaneelit
  aurinkolämpö/aurinkokeräimet
Aurinkosähköjärjestelmästä ilmoittaminen
  pelastushenkilöstölle
  muille viranomaisille ja toimijoille

## Slide 16
Aurinkosähköjärjestelmän huomioiminen pelastustoiminnan aikana
  aurinkopaneelit
  kaapelointi
  muut komponentit ja laitteet
Aurinkosähköjärjestelmän virrankatkaisu
  päävirtakatkaisija
  turvakytkin
  paneelista
Veden käyttö
  suojaetäisyydet
Työvälineiden käyttö
  sähkönjohtavuus
Liikkuminen onnettomuuskohteessa
  vaurioituneet aurinkopaneelit ja kaapelit
Toiminta onnettomuuskohteessa
  kattotyöskentely
  raivausauton/kouran käyttö
Toiminta onnettomuuden jälkeen
  raivaus
  aurinkosähköjärjestelmän kunto
  vaurioituneiden laitteiden sijoitus ja eristäminen

## Slide 17
PELASTUSTOIMINTA
Veden käyttö mahdollista
  turvaetäisyydet huomioiden
    Sumusuihku 1m
    Suorasuihku 5 m
  jännitteellisten osien ja kaapelointien havainnointi hankalaa
Sähköiskun vaara on riippuvainen
  aurinkosähköjärjestelmän jännitteestä
  veden johtumiskyvystä
  sammuttajan etäisyydestä jännitteeseen
  vesisuihkun muodosta
Työkalujen käyttö
  työkalujen sähkönjohtavuus huomioitava
  kaapelointien havainnointi haastavaa
Varusteiden käyttö
  uudet, ehjät ja kuivat eristävät sähköä hyvin

## Slide 20
VIRTE AURINKOKATTO:
Sähköjohdot peitetään harjalistan alle
Paneelin nimellisteho 110...125 W/m 2
VIRTE AURINKOSEINÄ
http://www.virtesolar.fi/
KERABIT AURINKOKATTO:
Paloluokka: BROOF(t2)
Paksuus: noin 6 mm
Paino: noin 7 kg/m2
Nimellisteho: 110...125 W/m2
http://www.kerabit.fi/tuotteet/katot/aurinkokatto

## Slide 22
Lahdessa Launeen Prisman katolla aurinkopaneelien sähköjärjestelmässä huhtikuussa syttyneen tulipalon syy on selvinnyt.
Palon aiheutti mitä ilmeisimmin asennusvirhe.
Järjestelmään kuuluva turvakytkinasema oli vikaantunut ja sytyttänyt palon. Tutkimuksissa selvisi, että yksi johdon ja kytkimen liitos oli jäänyt löysäksi. Seurauksena oli valokaari ja hitsautuminen, jota seurasi tulipalo.
Palo saatiin sammumaan nopeasti, eikä se edennyt syvemmälle kattorakenteisiin. Prisma tyhjennettiin asiakkaista palon takia.
Osuuskauppa Hämeenmaalla on samaan aikaan rakennetut järjestelmät käytössä myös Riihimäellä ja Hämeenlinnassa ja nekin tutkittiin välittömästi. Riihimäellä kytkimet ovat erilaisia. Hämeenlinnassa sen sijaan on käytössä samanlainen tekniikka ja siellä kytkinten tutkinta jatkuu.
Hämeenmaa rakensi lisäksi viime vuonna kiinteistöihinsä Lahti Energian kanssa 13 aurinkovoimayksikköä. Niiden tekniset ratkaisut ovat erilaisia, joten niihin Launeen palon tutkinta ei vaikuttanut.
Launeen aurinkosähköjärjestelmä on ollut palon jälkeen pois käytöstä. Sekä seinärakenteiden että järjestelmän korjaus ovat ohjelmassa alkukesän aikana.
Kari Anttinen